## Slide 1
计算机组成原理课程设计
基于水平微码控制的
RV32I 五级流水 CPU
中期项目汇报
阶段目标：完成基础流水线、三类相关处理与自检验证
成员：__________ 班级：__________ 日期：2026 年 9 月
RV32I
CPU
IF
ID
EX
MEM
WB
IF · ID · EX · MEM · WB
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 各位老师好，我们汇报的题目是基于水平微码控制的 RV32I 五级流水 CPU。本次中期汇报只聚焦基础 CPU：它能否执行 27 条基础指令，能否正确处理流水线相关，以及验证是否形成闭环。成员和班级信息请在正式答辩前补全。 内容依据： - docs/中期与最终汇报范围划分.md

## Slide 2
项目范围
实训要求与总体方案
基础 CPU 聚焦 ISA、流水线控制与可验证闭环
02
≥16
指令
3 类
运算 / 传送 / 控制
5 级
经典流水
自检
仿真闭环
当前基础方案
RV32I 教学子集：27 条基础指令，覆盖算术逻辑、访存和控制转移
控制结构：ID 级水平微码决定指令行为，硬布线仲裁器控制推进、暂停与清除
存储结构：Harvard 指令 / 数据接口分离，并以 ready 握手处理慢响应
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 课程要求处理器至少支持 16 条指令，并覆盖运算、传送和控制三类操作。我们的基础实现支持 27 条 RV32I 指令，采用 IF、ID、EX、MEM、WB 五级流水。控制上由水平微码描述指令行为，由硬布线仲裁器处理暂停和冲刷。指令和数据接口分离，慢存储器通过 ready 握手。 内容依据： - docs/中期与最终汇报范围划分.md §3.2 - docs/核心设计文档/01-指令编码与语义表.md

## Slide 3
ISA
基础指令集设计
27 条基础指令覆盖课程要求的三类操作
03
类别
代表指令
典型控制行为
算术 / 逻辑
ADD · SUB · ADDI · AND · OR · XOR
ALU 计算，结果写回 rd
移位 / 比较
SLL · SRL · SRA · SLT · SLTU
移位结果或 0/1 比较结果写回
传送 / 访存
LW · SW · LB · LBU · LH · LHU · SB · SH
EX 计算地址，MEM 完成读写
控制转移
BEQ · BNE · BLT · BGE · JAL · JALR
EX 判定并重定向 PC
固定 32 位
x0 恒为 0
自然对齐访存
中期只展示分类、代表性编码与控制行为，不逐条展开微控制字
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 这页按功能展示基础指令集。算术逻辑和移位比较主要使用 ALU，加载存储在 EX 级计算地址并在 MEM 级访问，分支与跳转在 EX 级确认目标。指令宽度固定为 32 位，x0 始终为零，当前测试程序使用自然对齐访存。这里不逐条朗读控制字，只说明覆盖范围和代表行为。 内容依据： - docs/核心设计文档/01-指令编码与语义表.md

## Slide 4
数据通路
五级流水总体结构
指令与控制字段沿四组流水寄存器同步向后传递
04
IF
取指 / PC+4
ID
译码 / 读寄存器
EX
ALU / 分支判定
MEM
访存 / 握手
WB
选择结果 / 退休
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
关键组合逻辑边界
IF：下一 PC 选择与取指请求
ID：微码查询、立即数与冒险检测
EX：前递、ALU、分支目标与重定向
MEM/WB：握手完成后写回并退休一次
valid 位统一约束写寄存器、写存储器和控制重定向
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 数据通路采用经典五级结构。IF 负责 PC 和取指，ID 完成译码、寄存器读取、立即数生成和微码查询，EX 完成前递、ALU 与分支判断，MEM 处理访存握手，WB 选择结果并退休。四组流水寄存器让多条指令同时处于不同阶段，valid 位决定一条指令是否有资格产生架构副作用。 内容依据： - docs/核心设计文档/06-五级流水完整数据通路图.md

## Slide 5
控制结构
水平微码控制器
微码决定“做什么”，流水线仲裁器决定“何时做”
05
opcode / funct
ID 级字段译码
微地址
合法指令映射 0x00–0x1F
微码 ROM
输出水平控制字
ID/EX
控制字段随指令流动
ALU
alu_op / op_a_sel / op_b_sel
访存
mem_read / mem_write / mem_size
写回
reg_write / wb_sel
控制流
branch_type / jump_type
未支持编码映射到默认微指令，关闭寄存器和存储器副作用
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 微码控制器位于 ID 级。opcode 和 funct 字段先映射为微地址，微码 ROM 再输出 ALU、访存、写回和控制流字段。这些字段随指令进入后续流水寄存器。需要强调的是，微码回答这条指令要做什么，流水线仲裁器回答当前周期是否推进、保持或清除。非法编码会关闭写寄存器和写存储器。 内容依据： - docs/核心设计文档/01-指令编码与语义表.md - docs/核心设计文档/02-微控制字字段及每条指令取值表.md

## Slide 6
流水控制
流水寄存器与 valid 机制
正常推进、保持、气泡与冲刷都只改变有效性和推进关系
06
正常推进
enable = 1
字段与 valid 同步进入下一级
保持
enable = 0
PC 与相关流水寄存器保持
插入气泡
清目标级 valid
数据字段无需产生副作用
冲刷
清年轻指令 valid
错误路径不能写回或访存
四组寄存器保留各级所需的数据与控制字段
IF/ID
pc · instr · valid
ID/EX
源操作数 · imm · 控制字
EX/MEM
alu_result · store_data
MEM/WB
load_data · wb_sel · rd
统一安全条件：只有 valid = 1 的指令才允许产生架构副作用
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 每组流水寄存器都有 valid。正常推进时，字段和 valid 一起进入下一级。发生存储等待时保持有关寄存器。load-use 需要插入气泡时，只清 ID/EX 的 valid。发生分支冲刷时，清除年轻指令的 valid。统一使用 valid 可以保证无效指令不会写寄存器、存储器或改变控制流。 内容依据： - docs/核心设计文档/03-流水寄存器字段表.md

## Slide 7
前递网络
数据相关解决方案
后继指令优先取得最近的尚未写回结果
07
ID/EX
rs1 / rs2 原值
前递 MUX
选择最新操作数
EX/MEM
ALU 或 PC+4
MEM/WB
最终写回值
优先级
EX/MEM 命中优先于 MEM/WB
保证连续写同一 rd 后读取最新值
过滤条件
reg_write = 1 且 rd ≠ x0
只对指令真实使用的源寄存器比较
Store 数据
rs2 独立经过前递路径
避免把旧值写入数据存储器
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 数据相关主要通过前递解决。EX/MEM 和 MEM/WB 都可能提供最新值，同时命中时优先选择更近的 EX/MEM。只有 reg_write 有效且 rd 不是 x0 时才允许前递。store 的写数据也有独立前递路径，否则地址虽然正确，写入的数据仍可能是旧值。 内容依据： - rtl/execute/forwarding_unit.sv - docs/核心设计文档/07-核心功能测试用例清单.md §3

## Slide 8
停顿机制
load-use 与存储等待
数据未产生时插入气泡，存储未响应时冻结后端
08
load-use
保持 PC 与 IF/ID
向 ID/EX 插入 1 个气泡
数据到 MEM/WB 后前递给消费者
存储器等待
保持 EX/MEM 和请求信息
MEM/WB 注入气泡，避免重复退休
ready 到达后只提交一次
周期
1
2
3
4
5
6
7
LW x1
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD x2,x1
IF
ID
气泡
EX
MEM
WB
时序示意：第 4 周期保持前端，并让消费者延后进入 EX
请求保持
单次提交
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： load-use 不能只靠普通 EX 前递，因为加载数据要到 MEM 之后才产生。检测到相邻消费者后，PC 和 IF/ID 保持一个周期，同时向 ID/EX 插入气泡。存储器等待则冻结后端并保持请求，MEM/WB 插入气泡，避免同一条旧指令重复退休。ready 到达后请求只提交一次。 内容依据： - docs/核心设计文档/06-五级流水完整数据通路图.md §4 - rtl/core/pipeline_ctrl.sv - rtl/core/cpu_core.sv

## Slide 9
分支与跳转
控制相关解决方案
EX 级确认方向后，PC 重定向并作废两条年轻错误路径指令
09
BEQ / JAL
EX 判定 taken
redirect
计算真实目标 PC
flush
IF/ID 与 ID/EX 清 valid
目标取指
下一周期重新填充
分支冲刷时序示意
BEQ(taken)
IF
ID
EX
MEM
WB
顺序指令 1
IF
ID
XX
顺序指令 2
IF
XX
目标指令
IF
ID
EX
错误路径指令 valid 清零，因此不能写寄存器、存储器或 MMIO
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 分支和跳转在 EX 级得到真实方向与目标。若需要重定向，控制器把 PC 切到目标地址，并清除 IF/ID 与 ID/EX 中两条年轻指令。分支本身继续向后完成。图中的 XX 表示被作废的错误路径指令，它们的 valid 已清零，因此不能产生寄存器、存储器或 MMIO 副作用。 内容依据： - docs/核心设计文档/06-五级流水完整数据通路图.md §4 - rtl/core/pipeline_ctrl.sv - sim/system/tb_cpu_core.sv

## Slide 10
基础仿真证据
关键时序与退休轨迹
以下为可解释的时序摘要，答辩版可用同名信号的仿真截图替换
10
ALU 前递
forward_a / forward_b
EX/MEM 命中时直接送入 ALU，后继指令无需等待写回
REG
MEM
MEM
WB
load-use
stall_data / valid
PC 与 IF/ID 保持，ID/EX 插入气泡，最终写回值正确
RUN
HOLD
BUBBLE
RUN
分支冲刷
redirect / flush
taken 后清除两条年轻指令，错误路径无副作用
SEQ
TAKEN
FLUSH
TARGET
仓库中的 trace.csv 记录退休 PC、指令、rd 与写回值，可用于核对退休序列
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 这页总结答辩时应展示的三个关键时序。第一类是 ALU 前递，观察 forward_a 和 forward_b。第二类是 load-use，观察 stall_data、PC 和各级 valid。第三类是分支冲刷，观察 redirect 与 flush。当前页面是根据 RTL 行为整理的时序摘要，正式答辩可把右侧摘要替换为同名信号的 Vivado 波形截图。 内容依据： - docs/中期与最终汇报范围划分.md §3.3 - docs/performance/raw/raw_chain_0.trace.csv - docs/performance/raw/load_use_sum_0.trace.csv

## Slide 11
验证闭环
基础验证方法与通过标准
验证不只观察波形，还自动检查最终架构状态
11
模块级
ALU、立即数、译码、前递、冒险、LSU
指令级
27 条指令的边界值与合法组合
流水线级
RAW、load-use、store-data、分支冲刷
系统级
综合程序、随机等待、TOHOST 与超时
统一通过标准
TOHOST = 1；退休 PC / 指令无重复遗漏；冲刷指令无副作用；改变存储等待后结果一致
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 验证采用分层方法。模块级覆盖 ALU、立即数、译码、前递和 LSU，指令级覆盖 27 条基础指令，流水线级专门构造 RAW、load-use、store-data 和分支冲刷，系统级运行综合程序并加入存储等待。通过条件不仅是看到波形，还要求 TOHOST 等于 1、退休序列完整、错误路径无副作用，并且改变等待周期后架构结果保持一致。 内容依据： - docs/核心设计文档/07-核心功能测试用例清单.md - sim/system/tb_cpu_core.sv

## Slide 12
阶段总结
当前结论与下一阶段
基础五级流水 CPU 已形成完整设计与验证闭环
12
已完成
27 条基础 RV32I 指令
水平微码控制
五级数据通路与 valid 机制
已解决
EX/MEM 与 MEM/WB 前递
load-use 气泡与存储握手
EX 分支判定和两级冲刷
已验证
模块与 CPU 自检 testbench
退休序列、寄存器和内存检查
综合程序级时序闭环
下一阶段
异常与中断
溢出、ECALL、外部中断
Cache 与预测
I/D Cache、BTB + BHT
性能与 FPGA
单周期对比、时序、下板
中期边界：基础 CPU 完成；下一阶段再扩展异常、Cache、预测与 FPGA 下板
RV32I · 5-STAGE · MICROCODE · HAZARD CONTROL
中期项目汇报
Notes: 逐页讲稿： 中期阶段已经完成 27 条基础指令、水平微码控制、五级数据通路和三类相关处理，并建立模块与 CPU 自检框架。下一阶段将增加异常与中断、I/D Cache 和动态分支预测，再进行单周期 CPU 性能对比和 FPGA 下板。本次中期汇报只把这些列为计划，不提前使用最终阶段成果。 内容依据： - docs/中期与最终汇报范围划分.md §3.5