## Slide 1
汇编与接口技术课程设计
基于 ST7571 的
LCD SPI 接口控制器
及汇编驱动
主讲：王建乐
阶段目标：接口协议、控制器、MMIO 与最小汇编驱动正确
成员：王建乐、张晓行、钱博傲 日期：2026 年 9 月
LCD
CS
SCK
MOSI
RS
RST
SPI · MMIO · ASM
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 各位老师好，这部分汇报面向汇编与接口技术课程。我们的中期题目是基于 ST7571 的 LCD SPI 接口控制器及 RISC-V 汇编驱动。本阶段要证明接口协议、硬件结构、MMIO 约定和最小驱动已经确定，并能在仿真中正确发送命令与显示数据。完整游戏和 IP 封装留到最终阶段。 内容依据： - docs/中期与最终汇报范围划分.md §6

## Slide 2
外设选型
板载 LCD 与接口选择
ST7571 通过 4 线 SPI 接收命令和显示数据
02
CS
低有效片选
SCK
空闲低；上升沿采样
MOSI
MSB first 串行数据
RS
0 命令；1 数据
RST
低有效硬复位
为什么选它
协议包含复位等待、命令序列和连续数据传输，能完整体现外设 接口控制器的状态机与握手设计。
硬件处理精确时序，汇编软件通过寄存器接口发送高层操作。
接口抽象
CPU
SW / LW
MMIO
CMD · DATA · STATUS
LCD
CS/SCK/MOSI/RS/RST
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 我们选择板载 ST7571 LCD 作为主要外设，因为它同时包含串行协议、初始化时序和持续数据传输，能体现接口控制器设计。采用 4 线 SPI，CS 选择器件，SCK 提供时钟，MOSI 发送数据，RS 区分命令与显示数据，RST 完成硬复位。当前实现空闲时 SCK 为低，按 MSB first 发送。 内容依据： - rtl/peripheral/lcd_spi_master.sv - docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.2

## Slide 3
系统结构
CPU、MMIO 与 LCD 控制器
软件访问寄存器，硬件完成初始化与逐位发送
03
RISC-V 汇编
LW / SW
地址译码
LCD MMIO
LCD 控制器
初始化 / 清屏
调度
ready / valid
SPI master
8 位移位
LCD
ST7571
软件职责
轮询状态并写命令或数据
组合出最小显示流程
控制器职责
上电时序、命令队列、清屏
把请求调度到 SPI master
SPI 职责
锁存 RS 与 8 位数据
产生 CS、SCK 和 MOSI
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 系统中 CPU 通过 LW 和 SW 访问 MMIO。地址译码器把 LCD 地址转换为控制器请求，控制器负责复位、初始化、清屏和用户字节调度，底层 SPI master 只负责一个字节的串行移位。控制器输出 CS、SCK、MOSI、RS 和 RST 到 LCD。这样的分层让汇编程序不需要直接控制每一个 SPI 边沿。 内容依据： - rtl/soc/soc_top.sv - rtl/peripheral/lcd_controller.sv - rtl/peripheral/lcd_spi_master.sv

## Slide 4
串行协议
SPI 单字节发送时序
CS 拉低期间发送 8 位，LCD 在 SCK 上升沿采样
04
bit
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SCK
MOSI
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CS
RS = 0：命令
RS = 1：数据
空闲 SCK = 0，下降沿准备下一位
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 发送一个字节时，控制器先在 SCK 为低时拉低 CS，并把最高位放到 MOSI。随后每个上升沿供 LCD 采样，每个下降沿切换到下一位，共发送 8 位。RS 等于零表示命令，等于一表示显示数据。最后一个下降沿后释放 CS，ready 恢复。答辩时可沿着 D7 到 D0 解释位序。 内容依据： - rtl/peripheral/lcd_spi_master.sv - sim/unit/tb_lcd_spi_master.sv

## Slide 5
硬件控制器
LCD 初始化状态机
初始化完成前，控制器自动执行复位、等待、命令序列与清屏
05
RESET_LOW
硬复位低
POWER_WAIT
等待 120 ms
INIT_SEND
发送命令
WAIT
等待 SPI
INIT_DELAY
命令间延时
CLEAR_SEND
清屏
IDLE
接受软件请求
关键状态输出
lcd_rst_n 在 RESET_LOW 保持为 0；initialized 只在初始化和清屏完成后置 1
优先级与接收条件
reinit_req 优先返回 RESET_LOW；用户字节、清屏与演示请求只在 IDLE 接受
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： LCD 上电后不能立即接收普通显示数据。状态机先保持硬复位低电平，再等待约 120 毫秒，然后依次发送初始化命令。每个命令都经过等待 SPI 忙和等待完成两个阶段。初始化后清屏，最后进入 IDLE 并置 initialized。reinit 请求可以让状态机重新回到复位阶段。 内容依据： - rtl/peripheral/lcd_controller.sv

## Slide 6
总线握手
ready / valid 发送握手
一次 MMIO 写只触发一次 SPI 字节
06
CPU 请求
dmem_req = 1
地址译码
LCD_CMD / DATA
握手成功
valid && ready
SPI 忙
ready = 0
空闲
tx_ready = 1
空闲
控制器处于 IDLE
SPI ready = 1
tx_ready 对软件可见
发送
锁存 RS 与 data
产生一次 start 脉冲
随后拉低 ready
等待
总线请求保持到完成
忙时不接受新字节
恢复后处理下一次写
关键约束：写副作用由 req && ready 产生，避免慢外设导致重复发送
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： ready 和 valid 用于跨越 CPU 与慢速 SPI 之间的速度差。只有控制器在 IDLE 且 SPI 空闲时，tx_ready 才有效。软件写 LCD_CMD 或 LCD_DATA 后，SoC 保持总线请求，直到 ready。握手成功只产生一次 tx_valid 脉冲，随后控制器拉低 ready，忙完再恢复，因此既不会丢字，也不会重复发送。 内容依据： - rtl/soc/soc_top.sv:182-254 - rtl/peripheral/lcd_controller.sv

## Slide 7
软件接口
LCD MMIO 寄存器
所有地址位于不可缓存、强顺序的 MMIO 区域
07
中期核心寄存器为 CMD、DATA、STATUS 与 CTRL，后三项只说明扩展方向
地址
寄存器
中期用途
0x2000_0020
LCD_CMD
写低 8 位命令，RS = 0
0x2000_0024
LCD_DATA
写低 8 位显示数据，RS = 1
0x2000_0028
LCD_STATUS
bit0 ready，bit1 initialized
0x2000_002C
LCD_CTRL
重新初始化、清屏、固定文字
0x2000_0030
LCD_GAME_ROW
后续棋盘行接口
0x2000_0034
LCD_GAME_REFRESH
后续整屏刷新接口
0x2000_0038
BUZZER_TRIGGER
后续蜂鸣器预留
寄存器语义把“软件意图”转换为“硬件时序”
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 这页给出中期使用的 MMIO 接口。CMD 和 DATA 都写低 8 位，区别由 RS 自动产生。STATUS 的 bit0 表示 ready，bit1 表示 initialized。CTRL 可触发重新初始化、清屏和固定文字演示。后面三个寄存器已经为棋盘行、整屏刷新和蜂鸣器预留，但中期只作为后续扩展接口，不展开完整应用。 内容依据： - rtl/memory/address_decoder.sv - docs/中期与最终汇报范围划分.md §5.4

## Slide 8
软件流程
最小 RISC-V 汇编驱动
驱动通过轮询状态，把 LCD 时序封装成简单函数
08
lcd_wait_init
等待 initialized
lcd_wait_ready
等待 ready
lcd_write_cmd
SW 到 LCD_CMD
lcd_write_data
SW 到 LCD_DATA
wait_ready:
lw x12, 40(x10) # LCD_STATUS
andi x12, x12, 1 # ready
beq x12, x0, wait_ready
sw x13, 32(x10) # LCD_CMD
软件层只处理寄存器语义
硬件层保证复位、位序和发送间隔
两层通过 ready / valid 解耦
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 最小汇编驱动先轮询 LCD_STATUS 的 initialized 位，确认上电初始化结束。发送命令或数据前再等待 ready，然后使用 SW 写入相应 MMIO 地址。上层函数可以组合出设置页地址、设置列地址、发送测试字节和触发固定文字。软件只关心寄存器语义，具体 SPI 位序由硬件完成。 内容依据： - firmware/bringup.S - docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.2

## Slide 9
验证方法
接口仿真检查项
四组信号分别覆盖上电、字节发送、握手和 MMIO 等待
09
复位与初始化
reset / lcd_rst_n / initialized
复位保持、上电等待和初始化完成
SPI 字节
cs_n / sck / mosi / rs
8 位 MSB first，命令与数据区分
ready / valid
tx_valid / tx_ready / state
忙时拒绝，完成后恢复 ready
MMIO 等待
dmem_req / ready / 写脉冲
CPU 等待且一次请求只发送一次
tb_lcd_spi_master：自动核对位序
tb_lcd_controller：自动核对初始化与请求
本页为检查项；LCD 实测波形需由对应测试运行展示
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 中期验证需要四类证据。第一类观察复位和 initialized，确认等待时间与状态迁移。第二类观察 CS、SCK、MOSI 和 RS，核对 8 位 MSB first。第三类观察 tx_valid 与 tx_ready，确认忙时拒绝新字节。第四类观察 CPU 的 dmem_req 和 ready，确认总线等待期间一次写请求只触发一次外设发送。页面中的条带是信号关系摘要，正式答辩可换成仿真截图。 内容依据： - sim/unit/tb_lcd_spi_master.sv - sim/unit/tb_lcd_controller.sv - docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.3

## Slide 10
中期答辩补充
LCD 单元测试与检查条件
依据现有 testbench 说明可复现检查项
SPI 单元测试
发送 0xA5，上升沿采集恰好 8 位，RS 保持为 1
空闲恢复
完成后 CS = 1、SCK = 0，ready 恢复为 1
控制器测试
缩短延时与清屏规模，初始化 36 次传输，用户字节后累计 37 次
证据边界
以上为源码断言条件。CPU 波形不替代 LCD 协议波形
10
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM

## Slide 11
中期答辩补充
MMIO 请求保持与单次接收
CPU 和 LCD 通过 ready 协同，写操作在总线完成条件下生效
等待期间
bus_req 保持有效，地址与数据保持，bus_ready = 0
完成条件
bus_req && bus_ready && bus_write 才产生 LCD 写脉冲
LCD 接收
lcd_tx_valid 携带 RS 与数据，控制器调度 SPI 发送
联合检查
延长 busy，核对接受次数与有效写事务数一致，并检查字节顺序
11
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM

## Slide 12
补充证据
模拟验证
相关处理定向仿真，为 MMIO 汇编程序提供可信执行基础
12
复位与初始化
reset / lcd_rst_n / initialized
复位保持、上电等待和初始化完成
SPI 字节
cs_n / sck / mosi / rs
8 位 MSB first，命令与数据区分
ready / valid
tx_valid / tx_ready / state
忙时拒绝，完成后恢复 ready
MMIO 等待
dmem_req / ready / 写脉冲
CPU 等待且一次请求只发送一次
tb_lcd_spi_master：自动核对位序
tb_lcd_controller：自动核对初始化与请求
本页为检查项；LCD 实测波形需由对应测试运行展示
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿：
这页属于补充证据，不作为 LCD 协议本身的核心证明。三张波形说明运行汇编驱动的 CPU 能处理双源前递、load-use 停顿和分支冲刷，控制台显示联合自检通过。汇编与接口课程主讲仍应回到 SPI 位序、初始化状态机和 MMIO 握手。
内容依据：
- sim/system/tb_pipeline_hazard.sv
- docs/仿真/

## Slide 13
中期答辩补充
三人分工与接口协作
每人承担模块设计、实现与验证，组长维护系统接口
王建乐（A，组长）
ISA、水平微码、CPU / SoC 集成，维护控制字与接口文档
张晓行（B）
前递、load-use、分支冲刷、存储等待及 CPU 自检
钱博傲（C）
LCD SPI、初始化、MMIO、汇编驱动及接口单元测试
联调方式
A 统一规格与基线，B/C 分别验证 CPU 请求和外设接收
13
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM

## Slide 14
中期答辩补充
阶段安排与验收标准
按开发阶段回顾交付物，当前状态与汇报范围分开说明
阶段一：规格
指令表、控制字、流水寄存器、MMIO 约定完成并评审
阶段二：模块
三人并行实现各自 RTL，单元测试通过后进入集成
阶段三：联调
核对架构结果、退休序列、等待与外设单次副作用
阶段四：交付
复核测试结果，整理文档、波形与答辩材料
14
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM

## Slide 15
中期总结
阶段结论与下一步
LCD 接口控制器与最小驱动已经形成可验证闭环
15
已完成
4 线 SPI master
复位、初始化与清屏状态机
命令 / 数据 RS 区分
已连接
LCD MMIO 地址译码
ready / valid 与总线等待
最小汇编轮询和写入流程
已验证
SPI 位序自检
控制器状态与请求自检
一次请求只产生一次发送
下一阶段
IP 核封装
component.xml、XGUI、Catalog
完整应用
棋盘刷新与俄罗斯方块汇编
FPGA 验证
LCD、按键与蜂鸣器实板现象
本页回顾开发路线；完整游戏、IP 与实板结果另行汇报
ST7571 LCD · SPI · MMIO · RISC-V ASM
Notes: 逐页讲稿： 当前已经完成 SPI master、LCD 初始化控制器、ready/valid 握手、MMIO 地址约定和最小汇编驱动，相关 testbench 设置了自动 PASS 检查。下一阶段将把控制器封装为独立 IP，完成棋盘刷新接口和俄罗斯方块汇编程序，再进行 FPGA 实板验证。本次中期结论只评价接口和基础驱动。 内容依据： - docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.4