## Slide 1
汇编与接口技术课程设计
基于 ST7571 的 LCD SPI
接口控制器及汇编驱动
中期项目汇报
阶段目标：接口协议、控制器、MMIO 与最小汇编驱动正确
成员：__________ 班级：__________ 日期：2026 年 9 月
Notes: 逐页讲稿：
各位老师好，这部分汇报面向汇编与接口技术课程。我们的中期题目是基于 ST7571 的 LCD SPI 接口控制器及 RISC-V 汇编驱动。本阶段要证明接口协议、硬件结构、MMIO 约定和最小驱动已经确定，并能在仿真中正确发送命令与显示数据。完整游戏和 IP 封装留到最终阶段。
内容依据：
- docs/中期与最终汇报范围划分.md §6

## Slide 2
外设选型
板载 LCD 与接口选择
02
ST7571 通过 4 线 SPI 接收命令和显示数据
CS
低有效片选
SCK
空闲低，时钟上升沿采样
MOSI
MSB first 串行数据
RS
0 命令，1 数据
RST
低有效硬复位
选择理由
协议包含复位等待、命令序列和连续数据传输，能完整体现外设接口控制器的状态机与握手设计
硬件处理精确时序，汇编软件通过寄存器接口发送高层操作
Notes: 逐页讲稿：
我们选择板载 ST7571 LCD 作为主要外设，因为它同时包含串行协议、初始化时序和持续数据传输，能体现接口控制器设计。采用 4 线 SPI，CS 选择器件，SCK 提供时钟，MOSI 发送数据，RS 区分命令与显示数据，RST 完成硬复位。当前实现空闲时 SCK 为低，按 MSB first 发送。
内容依据：
- rtl/peripheral/lcd_spi_master.sv
- docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.2

## Slide 3
系统结构
CPU、MMIO 与 LCD 控制器
03
软件访问寄存器，硬件完成初始化与逐位发送
RISC-V 汇编
LW / SW
地址译码
LCD MMIO
LCD 控制器
初始化 / 清屏
SPI master
8 位移位
LCD
ST7571
软件职责
轮询状态并写命令或数据
组合出最小显示流程
控制器职责
上电时序、命令队列、清屏
把请求调度到 SPI master
SPI 职责
锁存 RS 与 8 位数据
产生 CS、SCK 和 MOSI
Notes: 逐页讲稿：
系统中 CPU 通过 LW 和 SW 访问 MMIO。地址译码器把 LCD 地址转换为控制器请求，控制器负责复位、初始化、清屏和用户字节调度，底层 SPI master 只负责一个字节的串行移位。控制器输出 CS、SCK、MOSI、RS 和 RST 到 LCD。这样的分层让汇编程序不需要直接控制每一个 SPI 边沿。
内容依据：
- rtl/soc/soc_top.sv
- rtl/peripheral/lcd_controller.sv
- rtl/peripheral/lcd_spi_master.sv

## Slide 4
串行协议
SPI 单字节发送时序
04
CS 拉低期间发送 8 位，LCD 在 SCK 上升沿采样
bit
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SCK
MOSI
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CS
RS = 0：命令
RS = 1：数据
空闲 SCK = 0，下降沿准备下一位
Notes: 逐页讲稿：
发送一个字节时，控制器先在 SCK 为低时拉低 CS，并把最高位放到 MOSI。随后每个上升沿供 LCD 采样，每个下降沿切换到下一位，共发送 8 位。RS 等于零表示命令，等于一表示显示数据。最后一个下降沿后释放 CS，ready 恢复。答辩时可沿着 D7 到 D0 解释位序。
内容依据：
- rtl/peripheral/lcd_spi_master.sv
- sim/unit/tb_lcd_spi_master.sv

## Slide 5
硬件控制器
LCD 初始化状态机
05
初始化完成前，控制器自动执行复位、等待、命令序列与清屏
RESET_LOW
硬复位低
POWER_WAIT
等待 120 ms
INIT_SEND
发送命令
WAIT
等待 SPI
INIT_DELAY
命令间延时
CLEAR_SEND
清屏
IDLE
接受软件请求
状态输出
lcd_rst_n 在 RESET_LOW 保持为 0；initialized 只在初始化和清屏完成后置 1
reinit_req 优先返回 RESET_LOW；用户字节、清屏与演示请求只在 IDLE 接受
Notes: 逐页讲稿：
LCD 上电后不能立即接收普通显示数据。状态机先保持硬复位低电平，再等待约 120 毫秒，然后依次发送初始化命令。每个命令都经过等待 SPI 忙和等待完成两个阶段。初始化后清屏，最后进入 IDLE 并置 initialized。reinit 请求可以让状态机重新回到复位阶段。
内容依据：
- rtl/peripheral/lcd_controller.sv

## Slide 6
总线握手
ready / valid 发送握手
06
一次 MMIO 写只触发一次 SPI 字节
CPU 请求
dmem_req = 1
地址译码
LCD_CMD / DATA
握手成功
valid && ready
SPI 忙
ready = 0
空闲
控制器处于 IDLE
SPI ready = 1
tx_ready 对软件可见
发送
锁存 RS 与 data
产生一次 start 脉冲
随后拉低 ready
等待
总线请求保持到完成
忙时不接受新字节
恢复后处理下一次写
关键约束：写副作用由 req && ready 产生，避免慢外设导致重复发送
Notes: 逐页讲稿：
ready 和 valid 用于跨越 CPU 与慢速 SPI 之间的速度差。只有控制器在 IDLE 且 SPI 空闲时，tx_ready 才有效。软件写 LCD_CMD 或 LCD_DATA 后，SoC 保持总线请求，直到 ready。握手成功只产生一次 tx_valid 脉冲，随后控制器拉低 ready，忙完再恢复，因此既不会丢字，也不会重复发送。
内容依据：
- rtl/soc/soc_top.sv:182-254
- rtl/peripheral/lcd_controller.sv

## Slide 7
软件接口
LCD MMIO 寄存器
07
所有地址位于不可缓存、强顺序的 MMIO 区域
地址 | 寄存器 | 中期用途
0x2000_0020 | LCD_CMD | 写低 8 位命令，RS = 0
0x2000_0024 | LCD_DATA | 写低 8 位显示数据，RS = 1
0x2000_0028 | LCD_STATUS | bit0 ready，bit1 initialized
0x2000_002C | LCD_CTRL | 重新初始化、清屏、固定文字
0x2000_0030 | LCD_GAME_ROW | 后续棋盘行接口
0x2000_0034 | LCD_GAME_REFRESH | 后续整棋盘刷新
0x2000_0038 | BUZZER_TRIGGER | 后续消行音效
中期核心寄存器为 CMD、DATA、STATUS 与 CTRL，后三项只说明扩展方向
Notes: 逐页讲稿：
这页给出中期使用的 MMIO 接口。CMD 和 DATA 都写低 8 位，区别由 RS 自动产生。STATUS 的 bit0 表示 ready，bit1 表示 initialized。CTRL 可触发重新初始化、清屏和固定文字演示。后面三个寄存器已经为棋盘行、整屏刷新和蜂鸣器预留，但中期只作为后续扩展接口，不展开完整应用。
内容依据：
- rtl/memory/address_decoder.sv
- docs/中期与最终汇报范围划分.md §5.4

## Slide 8
软件流程
最小 RISC-V 汇编驱动
08
驱动通过轮询状态，把 LCD 时序封装成简单函数
lcd_wait_init
等待 initialized
lcd_wait_ready
等待 ready
lcd_write_cmd
SW 到 LCD_CMD
lcd_write_data
SW 到 LCD_DATA
wait_ready:
lw x12, 40(x10) # LCD_STATUS
andi x12, x12, 1 # ready
beq x12, x0, wait_ready
sw x13, 32(x10) # LCD_CMD
软件层只处理寄存器语义
硬件层保证复位、位序和发送间隔
两层通过 ready / valid 解耦
Notes: 逐页讲稿：
最小汇编驱动先轮询 LCD_STATUS 的 initialized 位，确认上电初始化结束。发送命令或数据前再等待 ready，然后使用 SW 写入相应 MMIO 地址。上层函数可以组合出设置页地址、设置列地址、发送测试字节和触发固定文字。软件只关心寄存器语义，具体 SPI 位序由硬件完成。
内容依据：
- firmware/bringup.S
- docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.2

## Slide 9
验证方法
接口仿真证据
09
四组信号分别覆盖上电、字节发送、握手和 MMIO 等待
复位与初始化
reset / lcd_rst_n / initialized
复位保持、上电等待和初始化完成
SPI 字节
cs_n / sck / mosi / rs
8 位 MSB first，命令与数据区分
ready / valid
tx_valid / tx_ready / state
忙时拒绝，完成后恢复 ready
MMIO 等待
dmem_req / ready / 写脉冲
CPU 等待且一次请求只发送一次
tb_lcd_spi_master：自动核对位序
tb_lcd_controller：自动核对初始化与请求
答辩前替换为仿真截图
Notes: 逐页讲稿：
中期验证需要四类证据。第一类观察复位和 initialized，确认等待时间与状态迁移。第二类观察 CS、SCK、MOSI 和 RS，核对 8 位 MSB first。第三类观察 tx_valid 与 tx_ready，确认忙时拒绝新字节。第四类观察 CPU 的 dmem_req 和 ready，确认总线等待期间一次写请求只触发一次外设发送。页面中的条带是信号关系摘要，正式答辩可换成仿真截图。
内容依据：
- sim/unit/tb_lcd_spi_master.sv
- sim/unit/tb_lcd_controller.sv
- docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.3

## Slide 10
中期总结
阶段结论与下一步
10
LCD 接口控制器与最小驱动已经形成可验证闭环
已完成
4 线 SPI master
复位、初始化与清屏状态机
命令 / 数据 RS 区分
已连接
LCD MMIO 地址译码
ready / valid 与总线等待
最小汇编轮询和写入流程
已验证
SPI 位序自检
控制器状态与请求自检
一次请求只产生一次发送
下一阶段
IP 核封装
component.xml、XGUI、Catalog
完整应用
棋盘刷新与俄罗斯方块汇编
FPGA 验证
LCD、按键与蜂鸣器实板现象
中期边界：不展开完整游戏、IP 复用与最终下板结果
Notes: 逐页讲稿：
当前已经完成 SPI master、LCD 初始化控制器、ready/valid 握手、MMIO 地址约定和最小汇编驱动，相关 testbench 设置了自动 PASS 检查。下一阶段将把控制器封装为独立 IP，完成棋盘刷新接口和俄罗斯方块汇编程序，再进行 FPGA 实板验证。本次中期结论只评价接口和基础驱动。
内容依据：
- docs/中期与最终汇报范围划分.md §6.4